3-DVEŘOVÉ CENTR. ZAMYKÁNÍ HTC 01, PRO VW CADDY OD R. 2004,

NA KLÍČEK

1. POPIS

Centrální zamykání CADDY-3-K je tří-dveřová souprava na míru, která je určená pro dodatečnou montáž do vozů Volkswagen Caddy od r. 2004, bez potřeby vrtání do karoserie dveří, či jiných úprav.

Sada je určená pro montáž do obou předních dveří a posuvných dveří na pravé straně. Pro zadní 5. dveře je určena samostatná sada, která je pro verzi Combi na míru s označením 5DV-TRAN/CADDY, pro verzi skříň jde o sadu 5DV-CADDY/KR.

Soupravu lze ovládat  klíčkem z obou předních dveří , případně lze napojit D.O. nebo alarm.  Souprava se skládá z říd. jednotky, 2 ks 5-vývodových serv, 1ks 2-vývodového serva,  kabeláže a příslušenství. Pro propojení serv  a svazku ve dveřích jsou použity tzv. GHW konektory.

Servomechanismy se vyznačují velkou posuvnou silou, jejich soukolí se díky provedení se spojkou neprotáčí při zamykání či odemykání klíčkem, takže není potřeba překonávat zvýšený odpor, jako je tomu u serv, jež spojku neobsahují. Tím je zajištěn lehký chod.

2. TECHNICKÉ PARAMETRY

napájecí napětí jmenovité		12 V ss

napájecí napětí provozní		9 až 15 V ss

napájecí proud klidový		max. 5 mA

napájecí proud při funkci	max.10A / 0,3 s

nutná prodleva mezi cykly	žádná (do 10 cyklů )

posuv táhla SVM	max. 18 mm

tlačná a tažná síla SVM	min. 30 N

pracovní prostředí	-30 až +85oC

životnost	min. 100.000 cyklů

Výrobek je shodný s typem schváleným MDS ČR dle

osvědčení o technické způsobilosti výstroje a součástí

vozidel č. 1281 a je oprávněn užívat značku 8 SD.

3. MONTÁŽ

Doporučuje se montáž zařízení svěřit odbornému servisu. Nejprve odpojte, pokud je to možné, akumulátor vozidla.

Pro snadnou montáž jsou barevně značeny podle jednotlivých dveří serva, spojovací táhla a konce svazku do dveří.

3.1. Přední dveře   LEVÉ PŘEDNÍ - ČERVENÉ

(obr. 1)		PRAVÉ PŘEDNÍ - ŽLUTÉ

- odkryjte čalounění dveří

- podle obr. 1 odšroubujte dva šrouby M6 pod sebou, kterými je uchycen po obvodu nosník příslušenství

- k volným otvorům přiložte držák se servem příslušné barvy (poz. 2,3) a připevněte do volných otvorů s využitím šroubů ze sady, nahoře: šroub 6HR M6x12 s vějíř. podložkou pr.6 (poz. 11,13), dole: šroub M6x20 s věj. podložkou pr. 6 a mezi držák a nosník vložte dist. váleček (poz. 12,13,14)

- nasaďte na servo spojovací táhlo (poz. 6)

- druhý konec spoj. táhla osaďte do plastovky na dílu U-HTC (poz. 15) a ten zasuňte do druhého dílu tvaru U, po jeho nasazení na původní táhlo k pojistce dveří

- nasaďte na vnitřní pojistku papír. šablonu (poz. 17), která simuluje fixaci pojistky v čalounění dveří a vylaďte nastavení serva vůči zámku (oba dejte do horní polohy) a dotáhněte červík na U-HTC

- klíčkem vyzkoušejte, zda je slyšet při ovládání mikrospínač v servu

3.2. Posuvné dveře	PRAVÉ ZADNÍ - MODRÉ

(obr. 2)

- z horní části posuvných dveří demontujte krytku dveřní pojistky a plastovou krytku vnitřního madla dveří

- demontujte krycí plato posuvných dveří – plastové úchytky po obvodu

- na servo s držákem (poz. 5) nasaďte spojovací táhlo s uchycenou kostkou (poz. 18) a celek vsuňte zespodu dovnitř posuvných dveří, nad zámek (pravou rukou)

- servo s držákem zorientujte na otvory v plechu dveří, podle obr. 2, přes spodní otvor našroubujte vrut 3,5x20 s podložkou pr. 4 (poz. 21,22)

- v horním výseku zorientujte držák serva tak, aby v rozích byly otvory se závity, přiložte obdélníkovou podložku (poz. 19) a přitáhněte přes ni držák pomocí dvou šroubů M4x12 (poz. 20)

- levou ruku zastrčte přes otvor v plechu dveří shora, pravou ruku  přes otvor zdola tak, aby jste se dostali k táhlu s kostkou nasazeném na servu, kostku nasuňte drážkou na původní spojovací táhlo, přesuňte servo i původní táhlo zámku do horní polohy a prsty pravé ruky přitáhněte 6HR šroub M4 na kostce

- vyzkoušejte, zda pohyb serva a táhla je souhlasný a šroub na spoj. kostce dotáhněte pevně pomocí klíče č.7

- vzhledem ke špatné přístupnosti vyžadují tyto kroky trpělivost

OBR.1  Montáž serva v levých předních dveřích

OBR.2  Montáž serva v posuvných dveřích

3.3. Montáž řídící elektroniky

- umístěte řídící elektroniku pod palubovkou u řidiče a uchyťte pomocí 2 šroubů M4x16 a matic M4 a podložek (poz. 20,21,22) nebo ji nalepte na vhodné místo (hladké) pomocí lepicí pásky na dně skříňky

3.4. Montáž kabelového svazku

- svazek začněte vést od připevněné řídící skříňky a to nalevo pod nosníkem řízení červený a zelený konec – na něj se napojí kabeláž k 5. dveřím – povede nahoře pod střechou vozidla

- napravo veďte žlutý a modrý konec svazku

- pod palubovkou svazek připevněte k hlavnímu svazku vozidla

- konce do předních dveří protáhněte dále otvorem v bocích pod palubovkou a přes pryžovou průchodku do předních dveří

- konec do posuvných dveří veďte pod prahy, ve sloupku u pos. kontaktů svazek přerušte, osaďte do plast. krytek ve sloupku a v pos. dveřích posuvné kontakty (poz. 10), na přerušené konce svazku osaďte ploché dutinky (poz. 28) a napojte na pos. kontakty

- propojte po osazení do konektorů (poz. 27) kontakty serv a svazku stejnými barvami k sobě

- vypínejte svazek ve dveřích směrem od serv a přitáhněte pomocí vázacích pásků (poz. 8) k volným otvorům v karoserii dveří, přebytečné délky svazku stočte pod čalounění mimo dveře.

POZOR: Nepřipojujte napájení, dokud nejsou osazeny všechny koncovky vodičů ve dveřích do konektorů (jejich zkratem by se mohla zničit řídící jednotka CZ!)

- zemnicí hnědý  vodič připojte na originální zemnicí bod

- napájecí červený vodič s pojistkou na trvalé napětí + 12V. Oba spoje proveďte kvalitně, aby nevznikal přechodový odpor ve spojích, který by mohl ovlivnit spolehlivou funkci centrálního zamykání

- černý a fialový vodič slouží pro napojení dálkového ovládání či alarmu, jednotka reaguje na přizemňovací impulsy

3.5. Kontrola funkce

- ověřte, zda máte vše správně zapojeno a připojte napájení

- několika otevřeními a zavřeními pomocí klíčku z obou dveří  ověřte správnou funkci centr. zamykání

- v případě, že by v některých dveřích nereagovalo centr. zamykání na zamknutí či odemknutí klíčem, může být příčina v nepřesném souběhu serva a zámku, což odstraňte posunutím červíku na dílu U-HTC

4. ÚDRŽBA

Zařízení je konstruováno tak, že nevyžaduje žádnou údržbu.

5. SEZNAM DÍLŮ SOUPRAVY

1. Řídící skříňka ELC – K				1 ks

2. Servo 5 výv. SVM-5GZ s držákem (před. dveře)	2 ks

4. Servo 2 výv. SVM-2G s držákem (pos. dveře)		1 ks

5. svazek UN-4-KN					1 ks

6. spoj. táhlo přední 				2 ks

7. vázací pásek 200 mm				4 ks

8. vázací pásek 100 mm		  	              18 ks

9. posuvný kontakt DK – KON			1 ks

obsah sáčku:

11. šroub 6HR M6x12				2 ks

12. šroub 6HR M6x20				2 ks

13. podložka vějíř. pr. 6				4 ks

14. distanční váleček 7 mm				2 ks

15. spojovací díl U-HTC				2 ks

17. papír. šablona pro př. dveře			1 ks

18. spoj. táhlo posuvné dveře s kostkou			1 ks

19. kovová podložka – obdélník 			1 ks

20. šroub zápust. hlava M4x12			2 ks

21. vrut půlk. hlava 3,5x20				1 ks

22. podložka pr. 4/12				1 ks

23. šroub válc. hlava M4x16				2 ks

24. matice M4					2 ks

25. vějíř. podložka pr. 4				2 ks

27. zásuvka GHW 2 pól.				7 ks

28. plochá dutinka DR-6,3				4 ks

OBR.3  Schéma zapojení centr. zamykání Caddy na klíč

# Text boxes

poz.  4

poz. 19,20

poz. 18

poz. 21,22

poz. 15

poz. 6

poz. 11,13

poz. 2

poz. 12,13,14

poz. 17